#### ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«H E O H»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                   Многоканальный телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                        +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Трансформаторы ОСП и ОСПР

Однофазные сухие трансформаторы серии ОСП и ОСПР предназначены для питания цепей управления, сигнализации и автоматики, местного освещения. Допускается применение для других целей при условии соблюдения требований технических условий. ОСПР – разделительные с усиленной изоляцией.

Основные характеристики и данные

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛЗ, ТЗ |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP00 |
| Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0 | 1 |
| Ток холостого хода в зависимости от мощности, в % | от 22 на 0,063кВ(А до 9 на 5кВ(А |
| КПД в зависимости от мощности, в% | от 83 на 0,063кВ(А до 95 на 5,0кВ(А |
| *Первичное напряжение, В | 110,127,220,380,440,660 |
| *Вторичные напряжения, В | от 5 до 380 |
| Тип | Габаритные размеры, мм | Установочные размеры, мм | Масса | Расположение Установочных отверстий трансформаторов |
|  | L | B | H | A | C | D |  | D 1 обмот Клеммы Клеммы II обм A - Отв. для тр-ров 0,063-0,63 В трансформаторах 0,063 – 0,63 два отверстия по диагонали, в остальных – 4 отверстия. |
| ОСП(Р) 0,063 | 100 | 90 | 95 | 88 | 45 | 6,5 | 1,8 |  |
| ОСП(Р) 0,1 | 100 | 90 | 110 | 88 | 45 | 6,5 | 2,2 |  |
| ОСП(Р) 0,16 | 100 | 90 | 135 | 88 | 45 | 6,5 | 2,5 |  |
| ОСП(Р) 0,25 | 140 | 112 | 140 | 128 | 52 | 6,5 | 4,6 |  |
| ОСП(Р) 0,4 | 140 | 112 | 155 | 128 | 52 | 6,5 | 5,9 |  |
| ОСП(Р) 0,63 | 140 | 112 | 177 | 128 | 52 | 6,5 | 6,6 |  |
| ОСП(Р) 1,0 | 160 | 170 | 195 | 140 | 105 | 6,4 | 14,2 |  |
| ОСП(Р) 1,6 | 180 | 190 | 215 | 159 | 126 | 8,5 | 19,3 |  |
| ОСП(Р) 2,0 | 205 | 190 | 270 | 183 | 126 | 8,5 | 21,5 |  |
| ОСП(Р) 2,5 | 205 | 190 | 270 | 183 | 126 | 8,5 | 26 |  |
| ОСП(Р) 3,0 | 240 | 215 | 270 | 200 | 145 | 8,5 | 31,0 |  |
| ОСП(Р) 4,0 | 240 | 215 | 270 | 183 | 145 | 8,5 | 39,0 |  |
| ОСП(Р) 5,0 | 240 | 215 | 270 | 183 | 145 | 8,5 | 40,5 |  |
| ОСП(Р) 6,3 | 370 | 250 | 280 | 350 | 190 | 8,5 | 52,5 |  |
| ОСП(Р) 10,0 | 270 | 300 | 480 | 262 | 88 | 8,5 | 92 |  |
| ОСП(Р) 12,0 | 270 | 300 | 490 | 200 | 206 | 10,5 | 105 |  |
| ОСП(Р) 14,0 | 300 | 300 | 490 | 260 | 200 | 10.5 | 115 |  |
| ОСП(Р) 16,0 | 300 | 300 | 490 | 260 | 200 | 10.5 | 128 |  |
| ОСП(Р) 25,0 | 450 | 400 | 490 | 390 | 200 | 10.5 | 200 |  |
| ОСП(Р) 40,0 | 450 | 400 | 700 | 390 | 200 | 12.5 | 270 |  |
| ОСП(Р) 63,0 | 500 | 400 | 800 | 350 | 200 | 12.5 | 340 |  |
| ОСП(Р) 100,0 | 650 | 450 | 900 | 510 | 230 | 12,5 | 380 |  |