#### ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«H E O H»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                  Многоканальный телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                        +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Трансформаторы бытовые

типа ТБ-6; ТБ-25

Трансформаторы типа ТБ - 6; ТБ - 25 предназначены для работы в качестве силовых в электронных и радиоустройствах.

#### Основные характеристики и данные

| Наименование | ТБ - 6 | ТБ - 25 |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность, ВА Номинальное первичное напряжение, В Номинальный ток нагрузки, А Номинальное вторичное напряжение, В Габаритные размеры, мм не более Масса, кг не более | 4-8 220 0,5 11,9 46х40х37 0,25 | 15-25 220 1,5 11 100х68х32 0,53 |

Трансформаторы могут изготавливаться на различные напряжения по согласованию с заказчиком (различное количество  вторичных обмоток).