#### ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ

#### ПІДПРИЄМСТВО

« H E O H »

69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                                              Багатоканальний телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                                     +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Трансформатори ТА-10, ТА-25 .

Трансформатори для трьохпрограмного мовлення, з грозозахистом, призначені для встановлення в лініях радіотрансляційних мереж провідного мовлення.

| № | Основні технічні характеристики | ТА-10 | ТА-25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Номінальна напруга, В: первинної обмотки вторинної обмотки | 240 30±2 |
| 2. | Опір навантаження (активний), Ом | 90±1 | 36±1 |
| 3. | Коефіцієнт передачі на частоті 120 кГц, не більше | 65 | 75 |
| 4. | Середній термін служби не менше 8 років, при напрацюванні на рік не більше, | 6000 |
| 5. | Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254-80 | IP 54 |
| 6. | Клас захисту згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 | I |
| 7. | Габаритні розміри з стійкою кріплення, мм не більше | 216х142х122 |
| 8. | Маса, кг не більше | 1,25 | 1,88 |